2003.05.08. S csoport

1s. A szekvenciális input-file-hoz készítsd el a VÉGÉRE, ELEJÉRE, VISSZAFELÉ OLVAS eljárásokat, amelyeket az eddigi beolvasó eljárással együtt is lehessen használni!

Eljárás VÉGÉRE(f):

Ha AKTB<>UTOLSÓ akkor AKTB:=UTOLSÓ		[ állítja F.L.T-t is]

Beolvas(f,,AKTB,P)

AKTR:=DB		[ F.L.T.-ből az aktuális rekordnak megfelelő legnagyobb ]

Elj.vége

Eljárás ELEJÉRE(f):

Ha AKTB<>1 akkor AKTB:=1		[1-től indul, állítja F.L.T-t is]

Beolvas(f,,AKTB,P)

AKTR:=0	[ 1-től indul, de az olvas inkrementálással indul! ]

Elj.vége

Eljárás VISSZAFELÉ_OLVAS(f,R):

Ha AKTR>1 	akkor AKTR:=AKTR-1

különben Ha AKTB>1 akkor 	AKTR:=DB

AKTB:=AKTB-1

Beolvas(f,AKTB,P)

Különben HIBA:=igaz

Elágazás vége

Elágazás vége

Ha nem HIBA akkor R:=P(AKTR)

Elj. vége

Eljárás ELŐRENÉZ(f,R):

AKTR:=AKTR+1

Ha AKTR>DB akkor Ha AKTB<>UTOLSÓ akkor AKTB:=AKTB+1

Beolvas(f,AKTB,P)

AKTR:=1

R:=P(AKTR)

AKTB:=AKTB-1; AKTR:=DB

Beolvas(f,AKTB,P)

Különben HIBA:=IHAZ

Elág.v.

Különben R:=P(AKTR); AKTR:=AKTR-1

Elág.v.

Elj.vége

Eljárás VISSZAOLVAS(f,R):   [előzőleg olvasottat adja]

[szekv. Output file-ba utoljára beírt adatot adja]

R:=P(AKTR)	[AKTR éppen az előzőleg írton áll]

Elj.vége

2003.05.08.  T csoport

1t. A szekvenciális input-output file-ra két műveletet értelmezünk. Az ír eljárás a file végére ír egy rekordot, az Olvas pedig a file utolsó rekordját beolvassa és törli a file-ból. Írd meg a két eljárást!

Eljárás Ír(f,R):

Ha AKTB<>UTOLSÓ akkor Ha VÁLTOZOTT akkor kiír(f,AKTB,P)

VÁLTOZOTT:=hamis

Elágazás vége

AKTB:=UTOLSÓ

Beolvas(f,AKTB,P)

Elágazás vége [az utolsó blokk van a pufferben]

DB:=DB+1	[AKTB szerinti!]

AKTR:=DB

Ha DB>DBMAX akkor	[amennyi 1 blokkban tárolható]

Ha VÁLTOZOTT akkor Kiír(f,AKTB)P)

AKTB:=AKTB+1

AKTR:=1

Elágazás vége

P(AKTR):=R

Eljárás vége.

Eljárás Olvas(f,R):

Ha nem Üres?(f) akkor Ha AKTB<>UTOLSÓ akkor   Ha VÁLTOZOTT Kiír(f,AKTB,P)

AKTB:=UTOLSÓ

AKTR:=DB [AKTB szerinti]

Beolvas(f,AKTB,P)

Elágazás vége

R:=P(AKTR)

VÁLTOZOTT:=igaz

DB:=DB-1

Ha DB=0 akkor Ha UTOLSÓ>0 akkor UTOLSÓ:=UTOLSÓ-1

Különben HIBA:=hamis

Elágazás vége

Eljárás vége.

Észrevételek:

UTOLSÓ=a legnagyobb AKTB érték

VÁLTOZOTT=igaz, ha bármilyen módosítás történt egy blokkon belül.

Olvas eljárás feltételezi, hogy az állomány olvasható és írható is. A feladat szövegéből nekem ez következik…

2003.05.08. T

2t. Egy állományban konferencia résztvevők adatait tároljuk (ország, város, náv) ország, azon belül pedig város szerint csoportosítva. Készíts algoritmust, amely úgy írja ki a képernyőre, hogy új ország mindig új lapon kezdődjön, a város új lapon kezdődjön, ha az adott lapra már nem fér el, de az összes résztvevője kifér egy lapra! Minden ország után legyen egy összesítő sor, amiben szerepel, hogy melyik a legtöbb résztvevőt küldő városa, s összesen hány résztvevő van az országból! Minden város után legyen egy összesítő sor, amiben szerepel, hogy hány résztvevő van a városból! Összesítő sorok ne kezdődjenek új lapon!

Típus

TElem = Rekord

(orszag:szöveg(20)

varos:szöveg(20)

nev:szöveg(30));

TKiElem = Rekord

(osszegsor:karakter

orszag:szöveg(20)

varos:szöveg(20)

nev:szöveg(30)

db:egész);

Tfile = File(Telem)

Konstans

MAXSOR = …	[ egy képernyőre ennyi sor fér ki ]

Változó

f:Tfile

elem,puf:Telem

kielem:TKiElem

tsor:egész

ttomb:Tömb(1..MAXSOR+2:TKiElem)

ORSZ,VAROS,VAROSMAX:szöveg(20)

ORSZAGDB,VAROSDB,VAROSMAXDB:egész

S:Sor(TKiElem)

DB:egész

Program feladat:

Üres(S); DB:=0

Nyit(f)

tsor:=0		[ még nincs semmi a lapkiíró tömbben ]

AKTSOR:=0	[ ennyi sort írt már ki erre a lapra ]

[Első elem beolvasása, és mindjárt sorba tétele]

Olvas(f,puf)

ORSZ:=puf.orszag

ORSZAGDB:=1

VAROS:=puf.varos

VAROSDB:=1

VAROSMAXDB:=1

VAROSMAX:=VAROS

kielem.osszegsor:=’ ’  [nem összegsor]

kielem.orszag:=puf.orszag

kielem.varos:=puf.varos

kielem.nev:=puf.nev

kielem.db:=0		[érdektelen]

Sorba(S,kielem);DB:=DB+1

Ciklus amíg nem Vége?(f)

Olvas(f,puf)

Elágazás

puf.orszag=ORSZAG és puf.varos=VAROS esetén

[ ugyanabban az országban és városban új elem ]

ORSZDB:=ORSZDB+1

VAROSDB:=VAROSDB+1

kielem.osszegsor:=’ ’  [nem összegsor]

kielem.orszag:=puf.orszag

kielem.varos:=puf.varos

kielem.nev:=puf.nev

kielem.db:=0		[érdektelen]

Sorba(S,kielem); DB:=DB+1

Puf.orszg=ORSZAG és puf.varos<>VAROS esetén

[másik város jött ugyanabban az országban]

[város összegsor készítés]

kielem.osszegsor:=’v’  [város összegsor]

kielem.orszag:=’’

kielem.varos:=VAROS

kielem.nev:=’’

kielem.db:=VAROSDB

Sorba(S,kielem);DB:=DB+1

Ha VAROSDB>VAROSMAXDB akkor VAROSMAXDB:=VAROSDB

VAROSMAX:=VAROS

VAROS:=puf.varos	[ új város neve ]

VAROSDB:=1

Kiírás(S,DB,’v’)

DB:=0 [ ennyi elem lehet a sorban!!!!]

[ elem feldolgozása ]

ORSZDB:=ORSZDB+1

kielem.osszegsor:=’ ’  [nem összegsor]

kielem.orszag:=puf.orszag

kielem.varos:=puf.varos

kielem.nev:=puf.nev

kielem.db:=0		[érdektelen]

Sorba(S,kielem); DB:=DB+1

Egyébként	[ország is változott, két összegzősor kell]

kielem.osszegsor:=’v’  [város összegsor]

kielem.orszag:=’’

kielem.varos:=VAROS

kielem.nev:=’’

kielem.db:=VAROSDB

Sorba(S,kielem);DB:=DB+1

Ha VAROSDB>VAROSMAXDB akkor VAROSMAXDB:=VAROSDB

VAROSMAX:=VAROS

VAROS:=puf.varos

VAROSDB:=1

[ország összegsor]

kielem.osszegsor:=’o’  [ország összegsor]

kielem.orszag:=ORSZAG

kielem.varos:=VAROSMAX	[ebből jöttek a legtöbben]

kielem.nev:=’’

kielem.db:=ORSZAGDB

Sorba(S,kielem);DB:=DB+1

ORSZAG:=puf.orszag  [ új ország neve ]

VAROSMAX:=puf.varos [ új város neve ]

Kiírás(S,DB,’o’)

DB:=0	[ most üres a sor ]

[ elem feldolgozása – első az országban ]

VAROSMAXDB:=1

ORSZAGDB:=1

kielem.osszegsor:=’ ’  [nem összegsor]

kielem.orszag:=puf.orszag

kielem.varos:=puf.varos

kielem.nev:=puf.nev

kielem.db:=0		[érdektelen]

Sorba(S,kielem); DB:=DB+1

Elágazás vége

Ciklus vége [f-en végig]

[ Gondoskodni kell az állomány végi összegzésről ]

Ha DB<>0 akkor	[ van valami a sorban ]

kielem.osszegsor:=’v’  [város összegsor]

kielem.orszag:=’’

kielem.varos:=puf.varos

kielem.nev:=’’

kielem.db:=VAROSDB

Sorba(S,kielem);DB:=DB+1

Ha VAROSDB>VAROSMAXDB akkor VAROSMAXDB:=VAROSDB

VAROSMAX:=VAROS

[ország összegsor]

kielem.osszegsor:=’o’  [ország összegsor]

kielem.orszag:=puf.orszag

kielem.varos:=VAROSMAX	[ebből jöttek a legtöbben]

kielem.nev:=’’

kielem.db:=ORSZAGDB

Sorba(S,kielem);DB:=DB+1

Kiírás(S,DB,’o’)

DB:=0	[ez nem kellene]

Elágazás vége

[ A végén ország összes van, ami után van képernyőváltás….]

Zár(f)

Program vége.

Eljárás Kiírás(S,DB,tipus):

Változó: elem: ….

Ha AKTSOR+DB>MAXSOR és DB <= MAXSOR akkor   Képernyőváltás()

AKTSOR:=1

Ciklus amíg DB > 0

AKTSOR:=AKTSOR+1  [egy sort ír ki egyszerre]

Ha AKTSOR>MAXSOR akkor Képernyőváltás()

AKTSOR:=1

Sorból(S,elem)

DB:=DB-1 [ a sorban lévő elemek száma csökken!!! ]

Elágazás

Elem.osszegsor=’ ’ esetén

Ha tipus=’o’ és DB=2  [csak összegsorok vannak hátra]

Képernyőváltás(); AKTSOR:=1

Ha tipus=’v’ és DB=1  [csak egy összegsor van hátra]

Képernyőváltás(); AKTSOR:=1

Ki(képernyőre,elem.ország,elem.város,elem.név)

Elem.osszegsor=’v’ esetén

Ki(képernyőre,’Város összesen’,elem.város,elem.db,)

Elem.osszegsor=’o’ esetén

Ki(képernyőre,elem.ország,elem.város,elem.db)

Képernyőváltás(); AKTSOR:=1

Elágazás vége

Eljárás vége.

Megjegyzés: Képernyőváltás() kezeli a nyomógombra várakozást is!!!